## Slide 1: Circuits intégrés dédiés à l’IA
Blaise MULLIEZ
3A EEEA IATI
Blaise.mulliez@gmail.com

## Slide 3: Agenda
Environnement des circuits dédiés à l’IA
Définition et propriétés
Défis
Architectures
Les principaux acteurs
Conclusion

## Slide 4: Environnement des circuits dédiés à l’IA

## Slide 5: Environnement des circuits dédiés à l’IA

## Slide 6: Environnement des circuits dédiés à l’IA
Industrie en pleine expansion :
  Besoin de moyens de calculs spécifiques pour les applications et algorithmes d’IA de plus en plus présents (notamment DNN/CNN)
  Technologie IC de plus en plus performante, permettant des calculs de plus en plus rapides avec une consommation toujours plus faible (par rapport au nombre d’opérations/s) :
    Nouveaux matériaux
    Nouveaux processes
    Nouvelles architectures (mémoire 3D)

## Slide 7: Définition et propriétés
Circuits dédiés à l’IA (AI chips) : classification vaste qui regroupe tout circuit permettant de réaliser les calculs complexes des algorithmes d’IA, rapidement et efficacement.
Propriétés principales :
  Grandes capacités de calcul, notamment sur les fonctions classiques de l’IA
  Rapidité
  Efficacité énergétique
  Reconfigurabilité
Exemples de circuits :
  GPU
  ASIC
  FPGA
  NPU
  TPU
  Circuits neuromorphiques

## Slide 8: Définition et propriétés
Deux utilisations principales:
  Entraînement
    Essentiellement offline
    Rapidité, avec des architectures parallélisées/pipelinées
    Précision de calcul (représentation des données en virgule flottante sur 32/64bits)
    Taille de la mémoire accessible pour gérer les samples et les paramètres des algorithmes
    Paramètres en constantes écritures/lectures à haute vitesse
      mécanisme de synchronisation
      Robustesse de la technologie
  Inférence
    Rapidité, avec des architectures parallélisées/pipelinées
    Efficacité énergétique
    Utilisation des ressources matérielles optimales
    Ecriture facile des poids et biais pour reconfiguration
    Co-design : architecture matérielle, structure des réseaux, accès mémoires, application (SW)
    Compromis possible sur la précision
Deux cas particuliers :
  Apprentissage par renforcement
  Apprentissage on-line

## Slide 9: Définition et propriétés

## Slide 10: Défis
Besoins :
  Manipulation de larges quantités de données
  Grande précision (en apprentissage au moins)
  Reconfigurabilité
      Besoin de mémoires performantes et en quantité
      « Memory wall »
      Software toolchain
        Outil permettant de traduire différents langages haut niveau (Python, C) en binaire capable de s’exécuter efficacement sur différentes cibles matérielles en exploitant de manière optimale les ressources matérielles disponibles.

## Slide 11: Défis
Besoins :
  Calculs parallélisés/pipelines
  Efficacité énergétique
    Arithmétique faible précision
    Application Edge computing
  Précision (essentiellement liée au modèle et l’entraînement plus qu’à l’architecture à proprement parler)
  Reconfigurabilité
    Changement de l’architecture du modèle
    Mise à jour des paramètres (poids et biais)

## Slide 12: Défis
« Memory wall » dû à deux facteurs :
  Architecture des processeurs : Von Neumann Bottleneck
  Solutions :
    Réduire les besoins en accès mémoire : architecture réseau (nombre de paramètres, précision des données, résultats intermédiaires), compression des données, calcul plutôt que stockage
    Réduire le coût des accès mémoires en rapprochant les mémoires des unités de calculs et en distribuant la mémoire dans le circuit (on-chip memory)

## Slide 13: Défis
« Memory wall » dû à deux facteurs :
  CMOS process and device Bottleneck
    Atteinte des limites physiques de la technologie CMOS (5nm) (BW, consommation)
  Solutions :
    Utilisation de mémoires externes (commodity memory) MAIS latence/consommation en hausse
    Nouvelles architectures de mémoires, notamment 3D, pour augmenter la densité des données
    Nouvelles architectures de circuits, dit neuromorphiques

## Slide 14: Architectures
GPU (Graphical Processing Unit)
  Structure la plus utilisée pour l’entraînement
  Développé à l’origine pour application graphique lourde (jeux vidéos, montage et rendu video)
  Structures de calculs en parallèle
  Possibilité de paralléliser plusieurs GPUs pour l’entraînement.
FPGA (Field Programmable Gate Array)
  Utilisés en inference et en entraînement
  Ressources facilement reconfigurables et parallélisables.
  Possibilité de paralléliser plusieurs FPGA.
ASIC (Application Specific Integrated Circuit)
  Puissance de calcul similaire aux FPGA et supérieurs aux GPU mais possibilités de reconfiguration limitées.
  En en sens, les TPU de Google sont des ASICs destinés au calcul intensif sur tenseurs.

## Slide 15: Architectures
NPU (Neural Processing Unit)
  Essentiellement utilisés en inférence.
  Architectures similaires aux CPU, mais avec des structures additionnelles spécifiquement dédiés aux calculs neuronaux (fonctions d’activations, filtres de convolution, multiplieurs…), organisées similairement aux GPUs (utilisation //).
  Dans un écosystème IA complet, simplifie l’intégration d’une inférence.
  Grâce aux ressources dédiées, circuits plus performants que GPUs.
TPU (Tensor Processing Unit)
  Développé par Google pour améliorer le calcul de tenseurs.
  Utilisé en entraînement et en inférence.
  Architecture optimisée pour le calcul de matrices multidimensionnelles utilisées dans de nombreux modèles d’IA.

## Slide 16: Architectures
Réseaux de neurones analogiques
  Les technologies analogiques apportent une solution partielle au « Memory Wall ».
  Intégrés aux côtés de structures numériques (AMS circuits).

## Slide 17: Architectures
Circuits neuromorphiques
  Remarques :
    énergie dissipée dans les neurones et synapses du cerveau plus faible de plusieurs ordres de grandeur que dans les circuits CMOS.
    Capacités de reconnaissance du cerveau incroyablement plus grandes que les modèles d’IA actuels.
  Idée : s’inspirer du fonctionnement des neurones humains pour concevoir de nouvelles architectures de réseaux de neurones.

## Slide 18: Architectures
Circuits neuromorphiques : SNN (Spiking Neural Network)
Millions de neurones et synapses qui traitent l’information en même temps
Mémoire et unités de calcul juxtaposés.
Traitement multi-échelle, hautement parallèle.
Structure se voulant malléable mais entraînement difficile.
Efficace pour application de reconnaissance.

## Slide 19: Les principaux acteurs

## Slide 20: Les principaux acteurs - Vendeurs
Nvidia
  GPU traditionnels
  Tensor Core GPU (Hopper)
  CPU spécifiquement dédiés aux GPU/TCGPU Nvidia (Grace)
Intel
  Mobileye EyeQ : SoC pour la data fusion pour les véhicules autonomes (15,3B$ en 2017)
  Circuits neuromorphiques Loihi
  Framework Lava
  Data center Habana avec processeur Gaudi2 et Greco, pour l’apprentissage et l’inférence. Architecture incluant TCGPU et MME (Matrix Multiplication Engine)

## Slide 21: Les principaux acteurs - Vendeurs
Qualcomm
  Service Cloud AI 100 basé sur des SoC custom, pour l’inférence rapide et énergétiquement efficace de modèles LLM ou génératifs
Samsung
  Circuit custom de 4ème génération Exynos 9, pour la réalité augmentée et la réalité virtuelle
AMD
  FPGA
  SoC, notamment Versal
  Toolchain dédié à l’intégration de NN.
IBM
  Circuits dédiés Telum
  Circuits neuromorphiques TrueNorth

## Slide 22: Les principaux acteurs - HPC
Fournisseurs de services de calculs dans le cloud, pour l’inférence ou l’apprentissage.
Exploitent des circuits des fabricants listés au-dessus ou des circuits propriétaires, peu détaillés (hormis les performances)
Datacenters équipés en CPU/GPU/TPU
Parmi eux :
  Google (équipé de circuits TPU propriétaires)
  Amazon et AWS avec circuits Intel Gaudi et propriétaire Graviton
  Microsoft
  Apple
  Alibaba avec processeur maison Hanguang 800 pour l’inférence de traitement vidéo
  Tencent Cloud (circuits Zixiao et Canghai)
  Baidu (circuit Kunlun)

## Slide 23: Les principaux acteurs – Vendeurs d’IP
Vendent des IP destinées à être intégrées dans des technologies standards.
Fonctions simples neuronales, MME, Tensor Core… jusqu’à des NPU/TPU/GPU/CPU complets

## Slide 24: Les principaux acteurs – Start-ups
Développement dans des technologies particulières :
  Cerebras : un circuit unique sur wafer !
  Graphcore : Circuit Wafer on Wafer (WoW)
  Tenstorrent : circuits hautement reconfigurables
  Blaize : circuits neuromorphiques
  Adapteva : circuits neuromorphiques
  BrainChip : circuits neuromorphiques
  Lightelligence : circuits photoniques
  Lightmatter : circuits photoniques

## Slide 25: Conclusion
Nombreuses solutions, nombreuses technologies, nombreux outils…
  Parfois difficile d’y voir clair
Mais
  Marché très dynamique
  Marché très ouvert (sur le développement des infrastructures comme sur leur utilisation)